附件1

批准启用的国家计量基准名单

| 序号 | 计量基准名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 证书编号 | 保存单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （0.01~200）m3/h水流量基准装置 | （0.01~200）m3/h | Urel=0.05%（k=2） | 国基证〔2017〕第015号 | 中国计量科学研究院 |
| 2 | （0.1~1300）m3/h pVTt法气体流量基准装置 | （0.1~1300）m3/h | Urel=0.05%（k=2） | 国基证〔2017〕第017号 | 中国计量科学研究院 |
| 3 | 1kg质量基准装置 | 1kg | uc=3.5μg | 国基证〔2017〕第018号 | 中国计量科学研究院 |
| 4 | 1kg质量作证基准装置 | 1kg | uc=4μg | 国基证〔2017〕第019号 | 中国计量科学研究院 |
| 5 | 1MN力基准装置 | （20~1000）kN | Urel=1.0×10-5 （k=2） | 国基证〔2017〕第022号 | 中国测试技术研究院 |
| 6 | （5~2000）L容量基准装置 | （5~2000）L | U=100μL~40mL （k=2） | 国基证〔2017〕第027号 | 中国计量科学研究院 |
| 7 | 低频垂直向振动基准装置 | 频率：（0.1~200）Hz 加速度： （5×10-3 ~30）m/s2 位移： （1×10-5~3.5×10-2）m 相位：-180°~180° | 加速度幅值Urel：（k=2） 0.2%（参考点16Hz，10m/s2） 0.3%（0.1Hz≤≤120Hz） 0.4%（120Hz＜≤200Hz） 加速度相位U：（k=2） 0.2°（参考点16Hz，10m/s2） 0.4°（0.1Hz≤≤200Hz） | 国基证〔2017〕第035号 | 中国测试技术研究院 |
| 8 | 低频水平向振动基准装置 | 频率：（0.1~200）Hz 加速度： （5×10-3 ~30）m/s2 位移： （1×10-5~2.25×10-2）m 相位：-180°~180° | 加速度幅值Urel：（k=2） 0.2%（参考点16Hz，10m/s2） 0.3%（0.1Hz≤≤120Hz） 0.4%（120Hz＜≤200Hz） 加速度相位U：（k=2） 0.2°（参考点16Hz，10m/s2） 0.4°（0.1Hz≤≤200Hz） | 国基证〔2017〕第036号 | 中国测试技术研究院 |
| 9 | 10cm热噪声基准装置 | 频 率：3GHz 超噪比：（3~18）dB | U=0.1dB （k=2） | 国基证〔2017〕第073号 | 中国航天科工集团第二研究院二〇三所 |
| 10 | 色温度基准装置 | （2353~2856）K | U=（2.5~2.8）K （k=2） | 国基证〔2017〕第081号 | 中国计量科学研究院 |
| 11 | （220~2550）nm光谱辐射亮度和光谱辐射照度基准装置 | 光谱辐射亮度： （220~2550）nm 光谱辐射照度： （230~2550）nm | 光谱辐射亮度（k=2）： （220~250）nm：Urel=2.0%~0.98% （250~400）nm：Urel=0.98%~0.56% （400~800）nm：Urel=0.56%~0.38% （800~2500）nm：Urel=0.38%~0.30% （2500~2550）nm：Urel=0.30% 光谱辐射照度（k=2）： （230~250）nm：Urel=1.2%~1.1% （250~400）nm：Urel=1.1%~0.70% （400~800）nm：Urel=0.70%~0.50% （800~2500）nm：Urel=0.50%~0.46% （2500~2550）nm：Urel=0.46% 测量不确定度在各波段内线性变化 | 国基证〔2017〕第082号 | 中国计量科学研究院 |
| 12 | 4πβ（PC）-γ符合活度基准装置 | （0.1~4）×104Bq | Urel=0.4%~2.0% （k=2） | 国基证〔2017〕第093号 | 中国计量科学研究院 |
| 13 | 4πX（PPC）-γ符合活度基准装置 | （0.1~4）×104Bq | Urel=0.6%~2.5% （k=2） | 国基证〔2017〕第094号 | 中国计量科学研究院 |
| 14 | 石墨空腔电离室60Co γ射线水吸收剂量基准装置 | （1~20）Gy， （0.1~2）Gy/min | Urel=0.74% （k=2） | 国基证〔2017〕第100号 | 中国计量科学研究院 |
| 15 | 中子源强度基准装置 | （1×105~1×108）s-1 | Urel=1.6% （k=2） | 国基证〔2017〕第102号 | 中国计量科学研究院 |
| 16 | （1~50）kHz空气声自由场互易法声压基准装置 | （1~50）kHz | （1~25）kHz： U=0.2dB（k=2） ＞（25~50）kHz：U=0.5dB（k=2） | 国基证〔2017〕第140号 | 中国测试技术研究院 |
| 17 | 毫瓦级超声功率基准装置 | （1~500）mW | Urel=3.5% （k=2） | 国基证〔2017〕第045号 | 广东省计量科学研究院 |
| 18 | 瓦级超声功率基准装置 | （0.5~20）W | Urel=3.5% （k=2） | 国基证〔2017〕第046号 | 广东省计量科学研究院 |
| 19 | 水溶液酸度（pH）基准装置 | pH：0~14（0℃~95℃） | pH：U＝0.0033 （k=2） | 国基证〔2017〕第106号 | 中国计量科学研究院 |
| 20 | 燃烧热基准装置 | （25000~30000）J | Urel=0.01%（k=2） | 国基证〔2017〕第119号 | 中国计量科学研究院 |
| 21 | 633nm波长副基准装置 | 633nm | u=2.5×10-11 | 国基证〔2017〕第127号 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |
| 22 | 633nm波长副基准装置 | 633nm | u=2.5×10-11 | 国基证〔2017〕第128号 | 中国测试技术研究院 |
| 23 | （83.8058~273.16）K温度副基准装置 | （83.8058~273.16）K | 水三相点：U=0.22mK （k=2） 汞三相点：U=0.50mK （k=2） 氩三相点：U=1.0mK （k=2） | 国基证〔2017〕第129号 | 中国测试技术研究院 |
| 24 | 1kg~1g质量副基准装置 | 1kg~1g | U=22μg~1.3μg （k=2） | 国基证〔2017〕第130号 | 中国计量科学研究院 |
| 25 | 中频振动副基准装置 | 频率： （10~5000）Hz 加速度： （5×10-2~1×102）m/s2 相位： -180°~180° | 加速度幅值Urel：（k=2） 0.2%（参考点160Hz，100m/s2） 0.2%（10Hz≤≤1000Hz） 0.3%（1000Hz＜≤5000Hz） 加速度相位U：（k=2） 0.2°（参考点160Hz，100m/s2） 0.4°（10Hz≤≤5000Hz） | 国基证〔2017〕第131号 | 中国测试技术研究院 |
| 26 | 直流电动势副基准装置 | 1V | U=0.15μV （k=2） | 国基证〔2017〕第110号 | 中国计量科学研究院 |
| 27 | 直流电压副基准装置 | 直流电压：（1~10）V | uc=8×10-9 (1V) uc=5×10-9 (10V) | 国基证〔2017〕第132号 | 中国航天科工集团第二研究院二〇三所 |
| 28 | （800~2000）nm光谱漫反射比副基准装置 | 波长：（800~2000）nm 反射比：0-1 | Urel=0.44% （k=2） | 国基证〔2017〕第133号 | 中国计量科学研究院 |
| 29 | （220~2550）nm光谱辐射亮度副基准灯组 | （220~2550）nm | （220~250）nm： Urel=5.3%~2.0% （k=2） （250~400）nm： Urel=2.0%~1.0% （k=2） （400~800）nm： Urel=1.0%~0.84% （k=2） （800~2500）nm： Urel=0.84%~3.0% （k=2） （2500~2550）nm： Urel=3.0%~3.4% （k=2） 测量不确定度在各波段内线性变化 | 国基证〔2017〕第134号 | 中国计量科学研究院 |
| 30 | （230~2550）nm光谱辐射照度副基准灯组 | （230~2550）nm | （230~250）nm： Urel=4.3%~2.1% （k=2） （250~400）nm： Urel=2.1%~1.1% （k=2） （400~800）nm： Urel=1.1%~0.92% （k=2） （800~2500）nm： Urel=0.92%~3.2% （k=2） （2500~2550）nm： Urel=3.2%~3.7% （k=2） 测量不确定度在各波段内线性变化 | 国基证〔2017〕第135号 | 中国计量科学研究院 |
| 31 | （10~60）kV X射线空气比释动能副基准装置 | 空气比释动能率： （0.01~0.1）Gy/min | Urel=0.56% （k=2） | 国基证〔2017〕第136号 | 中国测试技术研究院 |
| 32 | （60~250）kV X射线空气比释动能副基准装置 | 空气比释动能率： （0.01~0.1）Gy/min | Urel=0.48% （k=2） | 国基证〔2017〕第137号 | 中国测试技术研究院 |
| 33 | 毫瓦级超声功率副基准装置 | （1~500）mW | Urel=3.5% （k=2） | 国基证〔2017〕第138号 | 中国计量科学研究院 |
| 34 | 瓦级超声功率副基准装置 | （0.5~20）W | Urel=3.5% （k=2） | 国基证〔2017〕第139号 | 中国计量科学研究院 |
| 35 | 空气声耦合腔互易法声压副基准装置 | 10Hz~25kHz | 10Hz~6.3kHz U=0.05dB （k=2） ＞（6.3~25）kHz U=0.12dB （k=2） | 国基证〔2017〕第141号 | 中国测试技术研究院 |

附件2

暂停使用的国家计量基准名单

| 序号 | 计 量 基 准 名 称 | 证书编号 | 保 存 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线角度基准装置 | (86)量局准证字第005号 | 中国计量科学研究院 |
| 2 | 螺旋线基准装置 | 国基证〔2002〕第006号 | 中国计量科学研究院 |
| 3 | 直流电流基准装置 | (86)量局准证字第055号 | 中国计量科学研究院 |
| 4 | (40～15000)Hz交流功率基准装置 | 国基证〔2002〕第055号 | 中国计量科学研究院 |
| 5 | 3cm相移基准装置 | 国基证〔2002〕第069号 | 中国计量科学研究院 |
| 6 | (10～10-6)lx弱光光度基准装置 | 国基证〔2002〕第090号 | 中国测试技术研究院 |
| 7 | 水量热计γ射线吸收剂量基准装置 | (90)技监局量证字第003号 | 中国计量科学研究院 |
| 8 | 热中子注量率基准装置 | 国基证〔2002〕第103号 | 中国计量科学研究院 |
| 9 | 14.8MeV中子吸收剂量基准装置 | 国基证〔2002〕第104号 | 中国计量科学研究院 |
| 10 | 光度副基准装置 | (86)量局准证副字第025号 | 中国测试技术研究院 |
| 11 | 4πX(PPC)-γ符合活度副基准装置 | (86)量局准证副字第040号 | 中国测试技术研究院 |
| 12 | 4πβ(PC)-γ符合活度副基准装置 | (86)量局准证副字第041号 | 中国测试技术研究院 |

附件3

废除的国家计量基准名单

| 序 号 | 计 量 基 准 名 称 | 证书编号 | 保 存 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洛氏硬度基准装置 | (86)量局准证字第039号 | 中国测试技术研究院 |
| 2 | 表面洛氏硬度基准装置 | (86)量局准证字第040号 | 中国测试技术研究院 |
| 3 | 30MHz截止衰减基准装置 | (86)量局准证字第088号 | 中国计量科学研究院 |
| 4 | 5cm场强基准装置 | (91)技监局量证字第002号 | 中国计量科学研究院 |
| 5 | 三相工频电能副基准装置 | (96)技监局量证字第 002号 | 辽宁省计量科学研究院 |
| 6 | (1～30) W激光功率副基准装置 | (86)量局准证副字第038号 | 上海市计量测试技术研究院 |